## Slide 1
Опыт организации телереабилитации в университетских клиниках
Директор научно-практического центра дистанционной медицины, руководитель образовательной программы Передовой медицинской инженерной школы, доцент кафедры семейной медицины с курсом телемедицинских технологий, кандидат медицинских наук
Гаранин Андрей Александрович
Врач по медицинской профилактике научно-практического центра дистанционной медицины
Толкачева Елена Олеговна
Самара, 2023

## Slide 2
Проблематика
Традиционные методы
25%
Дистанционная передача
95%
Приверженность
175,5
4,
20
до 100
Дефицит медицинских специалистов
(~26,5 тыс. врачей по официальной статистике Минздрава РФ)
Территориальная разобщенность врача и пациента
(арктические регионы, Дальний Восток, Восточная и Западная Сибирь)

## Slide 3
Решение
1 февраля 2022 года – открытие научно-практического центра дистанционной медицины

## Slide 4
Вид медицинской помощи | Объем оказанной помощи за 2021 г. | Объем оказанной помощи за 2022 г. | Рост
ФТМС «врач-врач» | 181 | 231 | 28%
ЕМИАС «врач-врач» | 133 | 392 | 2,9 раз
Амбулаторный телепатронаж | 22 | 6602 | 300 раз
Послеоперационный телепатронаж | 0 | 284 | -
Фаст-трек | 0 | 987 | -
Дистанционное диспансерное наблюдение | 0 | 53 | -
Всего | 336 | 8496 | 25 раз
Телемедицинские консультации

## Slide 5
Телемониторинг
Диабет
Пилотные проекты по внедрению системы дистанционного мониторинга в лечебных учреждениях регионов: Клиники СамГМУ, СОККД (г. Самара), РКБ №2 (г. Уфа)
Внедрение системы телемониторинга на системообразующих предприятиях (Отрадненский ГПЗ, Сызранский НПЗ)
Создание и внедрение системы цифровой диспансеризации и диспансерного наблюдения (на 100 ФАП Самарской области с последующим масштабированием на всю территорию России)

## Slide 6
Группа 1. Стандартное ведение
Группа 2. Фаст-трек
Обучение использованию костылей после госпитализации
2 ТМК до госпитализации
Операция в день поступления
2 ТМК после выписки
Операция после проведения подготовки
ЛФК и гимнастика после операции во время пребывания в стационаре
Госпитализация
Отбор
Группа 1. Срок госпитализации 14 дней
Группа 2. Срок госпитализации 72-96 часов
V1
V2
V3
V4
-7
-14
+14
+7
Технология Фаст-трек в ортопедии
G
0

## Slide 7
программа телереабилитации на дому

## Slide 8
Умный ортез – медицинский пассивный ортез, оснащенный датчиками для
автоматизированного контроля процесса реабилитации в постоперационный период.
Угол сгиба
коленного сустава
ПК, Смартфон или очки
дополненной реальности
Регистрация
активности мышц
сгибателей и разгибателей
Bluetooth
Хранение и анализ сигналов
Интернет
Отчет врачу о реабилитации за период. База данных пациентов
За основу взят пассивный ортез
Orliman 94260
Центр НТИ Хелснет - «Умный» ортез

## Slide 9
3
Система автоматизирует реабилитационный процесс в постоперационный период:
Объективная оценка качества восстановления с помощью сенсоров
Информирование о прогрессе реабилитации врача через Интернет
Система будет интегрирована в реабилитационный процесс Fast track surgery (FTS) («фаст-трек») - пациент после 3-х дневного пребывания в стационаре отправляется на реабилитацию домой, откуда
осуществляется консультации посредством телемедицины.
Операция
Реабилитация на дому (2-3 месяца)
Выписка
Область применения «Умного» ортеза

## Slide 10: технические характеристики
Метод ухода: ручная стирка вкладышей ортеза + обработка спиртосодержащий
раствором металлических и пластиковый частей корпуса
• Пользовательская операционная система: Android и Windows
• Количество датчиков для регистрации мышц: 4 + 1 датчик референс
• Материал датчика: электропроводящая резина
• Расположение датчиков: на крупных мышцах ноги
• Канал передачи сигналов: Bluetooth 4

## Slide 11
4 датчика электромиографии (ЭМГ) регистрируют активность мышц-сгибателей и
разгибателей
Система регистрации - определяет угол сгиба колена и сокращения мышц, затем передает данные на ПК или смартфон.
мышца Квадрицепс бедра
Двуглавая мышца
Икроножна
я мышца
Передняя б.берцовая мышца
Принцип работы «Умного» ортеза

## Slide 12
5
Тестирование прототипа ортеза прошло на пациентах в СамГМУ в июне 2022 при проведении оздоровительно-восстановительного комплекса упражнений.
Апробация «Умного» ортеза

## Slide 13
Центр НТИ Хелснет - «Умная» одежда
Специальная одежда, которая помогает измерять и визуализировать работу мышц в теле человека
Комплекс состоит из:
Компрессионной одежды с ЭМГ-датчиками
измеряют силу напряжения определенной мышцы во время тренировки. Датчики передают информацию о нагрузке мышц на беспроводное устройство, которое с помощью специального ПО преобразовывает их в понятную картинку или график на смартфоне / ноутбуке
Системы тактильной стимуляции
с помощью вибромотора сообщает спортсмену, если упражнение выполняется неправильно.
Принцип работы: сначала в систему записывается правильная работа мышц при выполнении упражнения, если движения спортсмена отклоняются от заданного образца, система дает тактильный сигнал (вибрацию) на соответствующую зону

## Slide 14
Идея «Умной» одежды
Мультимодальные данные
Онлайн биометрия спортсмена (кинематика, ЭМГ, ЭЭГ)
Внешние воздействия
(ветер, давление и т.д.)
Персонализированная методика тренировок
Обработка данных: искусственный интеллект
База данных
Персонализированная тактика выступления

## Slide 15: Технические характеристики
Материал одежды: компрессионная майка или штаны, в составе эластан (от 15%)
Метод ухода: ручная стирка
Пользовательская операционная система: Android и Windows
Количество датчиков для регистрации мышц: до 8 + 1 датчик референс
Структура датчика: два круглых гибких сенсора диаметром 20 мм на расстоянии 30 мм, плотно прилегают к интересующей мышце
Материал датчика: электропроводящая резина
Расположение датчиков: на любой интересующей крупной мышце
Структура вибромотора: диаметр 10 мм, толщина 4 мм, количество до 8 шт.
Канал передачи сигналов: Bluetooth 4.0
Характеристики сигналов: до 8 каналов, потенциалы (-3:3 мВ) активности мышц с частотой до 900 Гц, аналогично сигналу ЭКГ

## Slide 16
Bluetooth
Программа на смартфоне
Визуализация активности мышц и учет статистики
Компрессионный костюм с 8 электродами
Смартфон, планшет (Android)
или компьютер (Windows)
Степень напряжения отдельных мышц регистрируется датчиками на костюме и передается на смартфон для анализа
Принцип работы «Умной» одежды

## Slide 17
Онлайн визуализация активности различных групп мышц при выполнении упражнений
Интегральный анализ напряжения регистрируемых мышц в процессе тренировки
Оценка правильности выполнения упражнений
(относительно эталонного упражнения)
Возможность включения адаптивной информационной (вибротактильной) обратной связи
Возможность включения корректирующей
(электромагнитной) стимуляции отдельных мышц
Возможности «Умной» одежды

## Slide 18
Сенсоры мышц
Запись электрической активности мышц
Акселерометры /
Гироскопы
Углы сгибания конечностей
Вибро-стимуляторы
Вибромотор для обратной связи
Носимый микрокомпьютер
Обработка сигналов в реальном времени
Приложение
Смартфон / ПК
VR-очки
Визуальная обратная связь
Особенности:
Беспроводная регистрация активности мышц и анализ в реальном времени
Мониторинг нагрузки мышц на ПК, смартфоне, очках доп. реальности
Во время движения система датчиков снимает информацию о загруженности интересующих мышц
Система вибро- или электростимуляции отдельных мышц может скорректировать движения в соответствии с записанным эталоном
Система «Умной» одежды

## Slide 19: апробация «умной» одежды
В испытании участвовали 15 человек. На протяжении восьми недель они проходили индивидуальные программы мониторинга спортивных достижений с использованием «умной одежды» — компрессионного костюма со встроенными датчиками.
Помимо Клиник СамГМУ испытания проводятся в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Институте прикладной физики РАН, которые являются членами консорциума Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине».
Образец «умной одежды» был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2023) в выставочном пространстве «Здоровое общество» и получил высокую оценку специалистов.

## Slide 20: Пример визуализации «Умной» одежды

## Slide 21: «Умная» одежда для спорта
Непрерывный мониторинг
Умная одежда непрерывно отслеживает электрическую активность мышц в
реальном времени.
Это позволяет выявлять даже незначительные изменения, которые могут указывать на наличие мышечной усталости или микротравмы
Детализированная информация
Данные, собираемые с помощью ЭМГ-датчиков, предоставляют детальную
информацию о работе мышц.
Это позволяет более точно определить характер и местоположение воспаления в мышцах
Мониторинг в реальных условиях
Умная одежда проводит мониторинг мышечной активности спортсмена в процессе тренировки.
Это позволяет получить более точные данные об испытываемых спортсменом нагрузках и скорректировать тренировку для предотвращения получения травм или распределения нагрузки во время реабилитации

## Slide 22: «Умная» одежда в диагностике и реабилитации
Измерение силы мышц
Травмы мышц могут приводить к уменьшению силы мышц. Путем мониторинга силы «умная» одежда помогает оценить степень травмированности мышц и отследить прогресс во время реабилитации
Измерение электрической активности
Умная одежда оснащена датчиками ЭМГ (электромиографии), они измеряют электрическую активность мышц. Травмирование мышц может изменить электрическую активность, датчики ЭМГ помогают обнаружить эти изменения
Измерение движения
С помощью «умной» одежды можно измерять движение и активность мышц. Травмирование мышц приводит к изменениям в движении или активности мышц.
Путем мониторинга этих изменений умная одежда может определять наличие воспалительного процесса в мышцах

## Slide 23: Спасибо за внимание!